Конденсаторы

Конденсаторы – это пассивные  элементы,  занимающие второе место   уступающие только резисторам. Внутри конденсатора находится две пластины, называемые обкладками конденсатора, разделенные  диэлектриком – материал непроводящий ток.    В роли диэлектрика служит фарфор, бумага, воздух и т. д.  Конденсаторы пропускают только переменный ток, этот процесс помогает им служить в роли фильтра.    Принцип их работы таков, когда на обе пластины подаётся напряжение,  допустим  на одну минус, а на другую плюс,   когда одна пластина заряжается положительным напряжением,  а вторая отрицательным. Этот процесс называется  насыщением  или зарядкой  конденсатора. После зарядки, конденсатор начинает разряжаться.  Потом происходит опять зарядка, только,  та пластина которая заряжалась положительным станет заряжаться отрицательным  током,  а отрицательная   положительным и так происходит бесконечно.  Конденсаторы бывают переменными и постоянными .

Постоянные  конденсаторы

Постоянные конденсаторы бывают полярными и неполярными. Полярными конденсаторами  являются электролитические конденсаторы, изображены на рисунки 1 .  На советских конденсаторах изображен плюс на положительной обкладке.  У импортных изображён знак минус на отрицательной обкладке.

Если конденсаторы соединить не полярно  то  они могут вздуться и даже взорваться.  Это относится только к полярным конденсаторам.

Рис. 1.   Электролитические конденсаторы

Полярные обозначаются как две черты и знак плюс, у  положительной обкладке

Полярные конденсаторы

А также есть и неполярные, к ним относятся керамические , пленочные электролитические и т. д.

Керамические конденсаторы

Пленочные конденсаторы

Конденсаторы различаются и по виду диэлектрика : твёрдый, газообразный   и   жидкий . К твёрдым относятся : керамические ,  электролитические и пленочные .  Неполярные конденсаторы обозначаются двумя чёрточками .

Обозначение неполярных конденсаторов

Переменные конденсаторы

Конденсаторы бывают переменными, переменные конденсаторы могут  изменять свою ёмкость в отличие от постоянных.

Переменный конденсатор.

Бывают переменные и подстроечные  конденсаторы. Переменные отличаются от подстроичных, тем что,  у переменных есть специальная ручка для изменений ёмкости, а  у подстроичных есть  шлиц, в который вставляется отвёртка, чтобы изменять ёмкость.  Обозначение переменных конденсаторов показано на рисунке 2 .

Рисунок 2. Обозначение переменных конденсаторов.

А подстроичные обозначаются немножко по другому.

Обозначение подстроичных конденсаторов.

Итак, сегодня я рассказал о конденсаторов, думаю моя статья была полезной, с вами был Дмитрий Цывцын, желаю удачи!!!!